Изготовлю трансивер « Турист» три диапазона 1,8; 3,6; 7,0 мГц в типовом польском корпусе Z1, имеющий выходную мощность 5 Вт при  питании 13,8 вольт, при запитке выходного каскада напряжением 30 вольт- выходная мощность увеличивается до 15 Вт.

Промежуточная частота 500 кГц, используется ЭМФ. Выходной каскад: двухтактный усилитель на 2х BF998, 2х КТ676, 2хКТ921. Есть  VOX , АРУ. УВЧ – нет. Смеситель приемника на 2х КП302Б, передатчика на КД 512. УПЧ –КП327. Микрофонный усилитель на BA3308.Согласующее устройство изготовлено отдельно по Т-образной схеме.

Писать по Email: ur5lj@mail.ru